Załącznik Nr 3

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

OPIS OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

Znak sprawy: RCZ_1.2/3/2018

Opis oferowanych urządzeń. Oferent winien wypełnić Załącznik według zasady lewa-prawa odnosząc się w kolumnie „Parametry oferowanych urządzeń” do każdego z wymogów określonych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego dotyczące urządzeń”.

| Dostawca oferowanych urządzeń | …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

I.  Szafa wisząca serwerowa – 1 szt.

| Parametry techniczne | Wymagane | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj szafy | Wisząca serwerowa, typu rack (jednosekcyjna) |  |
| Wysokość robocza [U] | 22U (Unit) |  |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 1082 mm |  |
| Szerokość zewnętrzna [mm] | 600 mm |  |
| Głębokość zewnętrzna [mm] | 600 mm |  |
| Kolor szafy | czarny |  |
| Rodzaj frontów | szkło hartowane |  |
| Zamek | 3 zamki (drzwi frontowe + panele boczne) |  |
| Złącze uziemiające | TAK |  |
| min. ładowność | 60kg |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Wymagane |  |
| Panel wentylacyjny | wentylator do szafy wiszącej |  |
| Półki | 1x półka uniwersalna o gł. 600mm - czarna |  |
| Patch panel | 3x Patch Panel na złącza RJ45 - 24x-port UTP kat.6 czarny 1x Patch Panel na złącza RJ45 - 12x-port UTP kat.6 czarny |  |
| Organizer kabli pasujący do szaf wiszących | 4x Organizer kabli poziomy 1U metalowy - czarny |  |
| Zasilanie | Listwa zasilająca 8 gniazdowa RACK 19 |  |
| Pozostałe wymagania | Wymagane |  |
| Montaż szafy | szafa do samodzielnego montażu |  |
| Otwory kablowe | góra, dół |  |
| Dodatkowe wyposażenie | akcesoria i śruby do mocowania, zestaw do uziemienia. |  |

II.  Serwer – 1 szt.

| Podstawowe parametry | Wymagane minimalne | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Procesor | Intel XEON 4-core 3.0GHz |  |
| Dyski twarde: | 2 x 1000 GB SATA 7,2k obr/min 3,5 |  |
| Pamięć: | 16 GB (2x8GB) DDR4 2133MHz ECC UDIMM |  |
| System Operacyjny: | Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation Licencja zdalnego dostępu per user 2x RDP CAL |  |
| Pozostałe parametry | Wymagane minimalne |  |
| Technologia | Umożliwiająca zdalne monitorowanie stanu serwera oraz jego zarządzanie |  |
| Pozostałe wymagania | Wymagane |  |
| Montaż | Do montażu do szafy rack 19" + szyny montażowe do szaf rack |  |

III.  Przełącznik Smart, 48 portów Gb. – 2 szt.

| Podstawowe parametry | Wymagane minimalne | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Standardy i protokoły | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |  |
| Porty | 48 portów RJ45 10/100/1000Mb/s (Auto negocjacja/Auto MDI/MDIX) 4 sloty SFP 100/1000Mb/s |  |
| Okablowanie sieciowe | 10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e, lub wyższej (do 100m) 100BASE-FX:MMF,SMF 1000BASE-X: MMF, SMF |  |
| Wentylacja | 2 wentylatory |  |
| Zasilanie | 100~240VAC, 50/60Hz |  |
| Pobór mocy | Maksymalnie: 40,1W (220V/50Hz) |  |
| Wymiary (S x G x W) | 440*260*44 mm (17,3*10,2*1,7 cala) |  |
| Wydajność | Wymagane minimalne |  |
| Przepustowość | 104Gb/s |  |
| Szybkość przekierowań pakietów | 77,4 Mp/s |  |
| Tablica adresów MAC | 8k |  |
| Ramki jumbo | 10240 Bajtów |  |
| Funkcje oprogramowania | Wymagane minimalne |  |
| Funkcja Quality of Service | Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Planowanie kolejkowania: SP, WRR, SP+WRR Ograniczanie przepustowości w oparciu o Port/przepływ danych Voice VLAN |  |
| Cechy przełącznika warstwy 2 | IGMP Snooping V1/V2/V3 Agregacja portów(Do 6 grup agregacji obejmujących do 4 portów każda) STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU Ochrona TC/Root Wykrywanie połączeń loopback Kontrola przepływu 802.3x |  |
| Sieci VLAN | Obsługa protokołu IEEE802.1Q, jednoczesna obsługa do 512 VLAN z 4096 identyfikatorów VID |  |
| Listy kontroli dostępu | Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2～L4 Adres IP, porty TCP/UDP |  |
| Bezpieczeństwo transmisji | SSH v1/v2 SSL v2/v3/TLSv1 Funkcja Port Security Funkcja Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control |  |
| Zarządzanie | Zarządzanie za pomocą graficznego interfejsu przez przeglądarkę internetową oraz przez wiersz poleceń. Obsługa SNMP v1/v2c/v3, RMON (grupy 1, 2, 3, 9) klient DHCP/BOOTP, Funkcja DHCP Snooping, DHCP Option82 Monitorowanie CPU Funkcja Port Mirroring Synchronizacja czasu: SNTP Zintegrowana obsługa protokołu NDP/NTDP Aktualizacja firmware: przez połączenie TFTP i Web Diagnostyka systemu: test VCT Logi systemu i publiczne bazy MIB |  |
| Pozostałe wymagania | Wymagane minimalne |  |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |  |
| Zawartość opakowania | TL-SG2452 Kabel zasilający Instrukcja instalacji Płyta CD Zestaw elementów montażowych Gumowe nóżki |  |
| Wymagania systemowe | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux. |  |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉); Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca |  |

IV.1 Komputer przenośny (Laptop) – 1 szt.

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny (laptop). W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |  |
| Procesor | Min. 4-rdzeniowy, min. częstotliwość procesora 1600 [MHz], częstotliwość turbo procesora 3400 [MHz] |  |
| Pamięć operacyjna | Ilość pamięci 16 [GB] Maksymalna ilość pamięci 32 [GB] |  |
| Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB] | 6144 |  |
| Taktowanie pamięci [MHz] | 2133 |  |
| Liczba banków pamięci | 2 |  |
| Pojemność dysku [GB] | 756 (256 M.2 SSD + 500 HDD) |  |
| Prędkość obrotowa dysku [obr./min.] | 7200 |  |
| Kontroler dysku | SATA |  |
| Typ dysku | 1 x M.2 SSD oraz 1 x HDD |  |
| Typ karty graficznej | Zintegrowana z płytą główną |  |
| Wyposażenie multimedialne | Obsługiwane karty pamięci SD, MMC, MS; 2 x wbudowane głośniki; Wbudowany mikrofon; Wbudowana kamera 1,0 MPix; Wejście mikrofonowe; Wyjście słuchawkowe; WLAN Standard ac/a/b/g/n; Bluetooth; Karta sieciowa 10/100/1000; Min. 4 porty USB, wejścia HDMI, VGA, USB 3.0, jedno złącze USB typu C |  |
| Obudowa | Wzmocniona konstrukcja z czytnikiem linii papilarnych i układem szyfrowania TPM, klawiaturą podświetlaną + blok numeryczny oraz substytutem myszki touchpad. Ekran - Min. Przekątna ekranu 15,6 [cale] Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD, matryca matowa. Bateria Czas pracy na baterii 720 [min]. |  |
| Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta. Uszkodzone dyski twarde pozostają u Zamawiającego. |  |
| Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Zainstalowany pakiet biurowy Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm - Okres licencjonowania – Dożywotnio - 1 komputer PC (z możliwością zmiany komputera, nie częściej niż raz na 90 dni). Nagrywarka zewnętrzna Pendrive odzyskiwania systemu |  |

IV.2 Kamera internetowa – 1 szt.

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kamera internetowa z funkcją kamery i aparatu cyfrowego, interfejsem USB 2.0, z wbudowanym mikrofonem |  |
| Rozdzielczość | 2560x 2048 piksele; rozdzielczość trybu video 1920 x 1080 piksele |  |

IV.3 Mysz komputerowa

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Typ | Bezprzewodowa, laserowa; typ złącza: Bluetooth/USB Liczba przycisków: 3 Pokrętło: 1 Kolor: czarny System operacyjny: Windows 10 |  |

IV.4 Monitor ekranowy – 1 szt.

| Parametry techniczne | Wymagane minimalne | Oferowane parametry i warunki |
| --- | --- | --- |
| Typ | Ekran przekątna 23 cali zgodny z technologią HDCP, rodzaj matrycy IPS, rodzaj podświetlenia LED rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (FullHD) piksele ekran obrotowy [pivot] z regulacją wysokości, kolor obudowy czarno-srebrny, |  |
| Porty wejścia/wyjścia: | 2 x USB 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x DVI 1 x D-Sub 15-pin |  |
| Akcesoria | kabel VGA ¦ kabel USB ¦ kabel DisplayPort ¦ kabel zasilania |  |
| Gwarancja | 3 lata |  |

| …………………………………………………………. |  | ………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość, data) |  | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |