Załącznik Nr 4

| …………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) |  |  |

OPIS OFEROWANYCH MEBLI LABORATORYJNYCH

Znak sprawy: RCZ_1.2/2/2017

Opis oferowanych przez Wykonawcę mebli laboratoryjnych. Wykonawca winien wypełnić Załącznik według zasady lewa-prawa odnosząc się w kolumnie „Parametry oferowanych mebli” do każdego z wymogów określonych przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania Zamawiającego dotyczące mebli”.

| Producent/dostawca oferowanych mebli | …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |

| Wymagania Zamawiającego dotyczące mebli | Parametry oferowanego |
| --- | --- |
| Szafa laminowana na kwasy / zasady wentylowana wyłożona wewnątrz polipropylenem z odciągiem (bez wentylatora) |
| Wymiary: do 900 x 600-850 h=1900-2000 mm, szafa na regulowanych nóżkach, wewnątrz powłoka z polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej, zarówno na ciecze, jak i na opary (szafa typu MULTIRISK vel COMBISTORAGE– umożliwiająca przechowywanie kilku rodzajów substancji w jednym miejscu) 1 x króciec wentylacyjny z przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie – podłączenie wspólne z szafkami spod dygestorium do kanału wentylacyjnego o średnicy 125 mm (system wentylacji SMAYLAB) Min. 1 x kratka wywietrzników w każdym skrzydle drzwiowym oraz kominek odciągowy 8-10 x wysuwana półka z kuwetą z polipropylenu z blokadą zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu 4 x skrzydło drzwiowe zamykane zamkiem |  |
| Prysznic bezpieczeństwa |
| Natrysk ochronny ścienny wykonany cały (czasza, rura, dźwignia ręczna z trójkątną rączką) ze stali nierdzewnej z dołączonym znakiem informacyjnym w postaci sztywnej tabliczki mocowanej do ściany. Wymagany atest PZH oraz deklaracja zgodności. |  |
| Stół laboratoryjny ze stanowiskami do mycia |
| Wymiary: 2120-2400 x 750 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC i dwoma otworami (1 na oczomyjkę i 1 na doprowadzenie przewodu z wodą ultra czystą z urządzenia produkującego do ramienia dozującego) Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 1 x zlew ceramiczny 450 x 450 mm gł. 270-280 mm - kolor popielaty, podłączony do kanalizacji technologicznej 1 x zlew ceramiczny 450 x 450 mm gł. 270-280 mm - kolor biały, podłączony do kanalizacji sanitarnej 2 x bateria laboratoryjna z/c woda z blatu z mieszaczem, dźwignią i wyjmowaną wylewką (ewentualnie bateria z mieszaczem i kurkami górnymi), armatura montowana w blatach stanowisk do mycia powinna być pokryta powłoką epoksydową odporną chemicznie 1 x oczomyjka dwustrumieniowa montowana w blacie z możliwością wyjmowania, opatrzona znakiem informacyjnym w postaci naklejki oraz atestem PZH i deklaracją zgodności 2 x ścienny ociekacz kołkowy z polipropylenu 1 x szafka laminowana zlewozmywakowa 1100 -1200 mm (2 x drzwiczki) wyposażona w sortownik na odpady z min. 3 koszami z przykryciem o pojemności min.15L (2x) i 30L (1x), umieszczonymi na prowadnicach (obciążenie przy wysunięciu maksymalnie 60 kg) Pod blatem 1 x półka laminowana HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC o długości 1000-1320 mm i szerokości do 750 mm na urządzenie do produkcji wody demineralizowanej |  |
| Szafa laboratoryjna laminowana z nadstawką |
| Wymiary: 900 x 550-600 h = 1900-2000mm nadstawka: 900 x 550-600 h = 700-800 mm Szafa na regulowanych nóżkach Górna część szafy drzwi przeszklone (szkło bezpieczne lub hartowane o grubości minimum 4 mm) zamykane na zamek Dolna część i nadstawka drzwi pełne zamykane na zamek 6-8 x półka o regulowanej wysokości |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny |
| Wymiary: 1600 x 750 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC, blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 2 x szafka przejezdna z blokadą kół, szerokość 450 mm (1 x szuflada; 1 x drzwiczki na zamek) |  |
| Stół laboratoryjny wyspowy |
| Wymiary: 4810-4850 x 1500 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC i dwoma otworami (na kable, podłączenia, etc.), blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 1 x nadstawka dwupółkowa kolumnowa (głębokość dolnej półki 300-340 mm, górnej od 300-600 mm, półki laminowane HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus lub ze szkła bezpiecznego ESG) o wymiarach 1800-2200 x 300-340 mm h= 720-900 mm Media na nadstawce: 4 x gniazdo LAN klasy 6 od 12 do 16 gniazd 230V 6 x 230V 16A Możliwość zainstalowania końcowych punktów odbioru instalacji gazowych poprzez zapewnienie miejsca (np. w formie słupka oddzielonego od rozprowadzenia instalacji elektrycznej) na system rozprowadzenia 4 mediów gazowych do paneli nadstawek stołu wyspowego. UWAGA: elementy podłączeniowe, armatura, podłączenie w kolumnach nadstawek do punktu poboru gazów technicznych typu EMD 400-42, 0,2-4,0 bar (1 x N2, 1 x CO2, 1 x He) oraz typu EMD 400-42, 0-10,5 bar (1 x sprężone powietrze) z reduktorami ciśnienia i zaworami odcinającymi oraz z uwzględnieniem odpowiedniej dla nich kolorystyki po stronie firmy projektującej i wykonującej instalację gazów technicznych (Gas Engineerng Sp. z o.o.) 2 x zimna woda 2 x zlewik ceramiczny w kolorze popiel podłączony do kanalizacji technologicznej możliwość zamontowania oświetlenia LED (barwa ciepła biała) na górnej półce Pod blatem: 4 x szafka podwieszana 900 mm (1 x szuflada; 2 x drzwiczki) 4 x szafka podwieszana 450 mm (4 x szuflada) |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny |
| Wymiary: 1820 x 750 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC, blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 2 x szafka przejezdna z blokadą kół, szerokość 450 mm (1 x szuflada; 1 x drzwiczki na zamek) |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny |
| Wymiary: 2995 x 750 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm, ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC, blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 3 x szafka przejezdna z blokadą kół 450 mm (1 x szuflada; 1 x drzwiczki na zamek) |  |
| Szafka wisząca laminowana przeszklona |
| Wymiary: 900 x 320-350 mm h= 720-740 mm z listwą oświetleniową typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym zamontowaną pod spodem szafki w szynie aluminiowej, drzwiczki na zamek, szkło bezpieczne lub hartowane o grubości minimum 4 mm |  |
| Szafka wisząca laminowana przeszklona |
| Wymiary: 600 x 320-350 h= 720-740 mm z listwą oświetleniową typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym zamontowaną pod spodem szafki w szynie aluminiowej, drzwiczki na zamek, szkło bezpieczne lub hartowane o grubości minimum 4 mm |  |
| Stół laboratoryjny do pracy w pozycji siedzącej |
| Wymiary: 5685 x 750 h= 750 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo Pod blatem: 3 x kontener przejezdny z blokadą kół 450 mm (3-4 x szuflada z zamkiem centralnym) 1 x szafka podwieszana 600 mm (1 x drzwiczki na zamek) |  |
| Stół laboratoryjny przyścienny |
| Wymiary: 3170 x 750 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC, blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 1 x szafka podwieszana 900 mm (1 x szuflada na zamek, 2 x drzwiczki na zamek) 2 x szafka podwieszana 450 mm (4 x szuflada z zamkiem centralnym) |  |
| Szafka wisząca laminowana przeszklona |
| Wymiary: 900 x 320-350 mm h= 720-740 mm z listwą oświetleniową typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym zamontowaną pod spodem szafki w szynie aluminiowej, drzwiczki na zamek, szkło bezpieczne lub hartowane o grubości minimum 4 mm |  |
| Szafka wisząca laminowana przeszklona |
| Wymiary: 600 x 320-350 h= 720-740 mm z listwą oświetleniową typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym zamontowaną pod spodem szafki w szynie aluminiowej, drzwiczki na zamek, szkło bezpieczne lub hartowane o grubości minimum 4 mm |  |
| Stół wagowy antywibracyjny |
| Wymiary: 1500 x 750 h= 900 mm 2 x płyta antywibracyjna 400 x 500 mm – granitowa Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC, blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne Stół wyposażony w dwie praktyczne szuflady na zamek Obudowa stołu wagowego z płyty laminowanej o grubości 18 mm |  |
| Szafa metalowa z nadstawką |
| Wymiary: 800-850 x 400-450 h = 1900-2000 mm, nadstawka na: 800-850 x 400-450 h = 700-800 mm Szafa dwuskrzydłowa z zamkiem na regulowanych nóżkach lub cokole metalowym Elementy metalowe wykonane z blachy ocynkowanej, pomalowanej proszkowo farbą chemoodporną Półki wykonane ze stali lub płyty laminowanej HPL z żywic fenolowych w ilości 5-6 szt. Skrzydło drzwi wyposażone w trzypunktowy zamek bezpieczeństwa |  |
| Regał metalowy |
| Wymiary: 800 x 350-400 h = 2000 mm, na regulowanych nóżkach, trwale przymocowany do ściany, wykonany z kątownika perforowanego z blachy ocynkowanej z regulacją półki co min. 100 mm, półki wykonane ze stali lub płyty laminowanej HPL z żywic fenolowych o grubości 20 mm w ilości 5-6 szt., co najmniej dwa odbojniki na drzwi na różnych wysokościach |  |
| Taboret |
| Taboret laboratoryjny obrotowy na kółkach (samohamowne kółka do powierzchni twardych) z siedziskiem antypoślizgowym wykonanym z miękkiego tworzywa (PU). Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa taboretu wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. |  |
| Krzesło laboratoryjne |
| Krzesło laboratoryjne obrotowe wysokie z podnóżkiem, na kółkach (samohamowne kółka do powierzchni twardych) z siedziskiem antypoślizgowym wykonanym z miękkiego tworzywa (PU) i oparciem. Wyposażone w regulowane podłokietniki góra-dół (w najniższej pozycji umożliwiające wsunięcia krzesła pod blat na wysokości 900mm). Oparcie i siedzisko pozwalające na swobodny przepływ powietrza zapobiegając przed poceniem się. Siedzisko i oparcie krzesła odchylają się niezależnie od siebie, możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji. Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, podstawa krzesła laboratoryjnego pięcioramienna. |  |
| Krzesło laboratoryjne |
| Krzesło laboratoryjne obrotowe niskie z regulowanymi podłokietnikami wykonanym z miękkiego tworzywa (PU, w najniższej pozycji umożliwiające wsunięcia krzesła pod blat na wysokości 750mm). Oparcie i siedzisko pozwalające na swobodny przepływ powietrza zapobiegając przed poceniem się. Płynnie regulowana wysokość oparcia, możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji. Regulacja wysokości oparcia za pomocą śruby, płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa krzesła laboratoryjnego pięcioramienna, samohamowne kółka do powierzchni twardych. |  |
| Stół laboratoryjny z umywalką |
| Wymiary: 3180 x 680 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC, blat o zwiększonej odporności mechanicznej i odporności na obciążenia statyczne, 1-2 otwory dla doprowadzenia przewodu z wodą ultra czystą z urządzenia produkującego do ramienia dozującego Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 1 x zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej 1 x bateria z/c woda z blatu, chromowana z mieszaczem, dźwignią i wyjmowaną wylewką Pod blatem: 1 x szafka zlewozmywakowa 600 (1 x drzwiczki) z wysuwaną półką z kuwetą z polipropylenu na zbiorniki z detergentami płynnymi do zmywarki z blokadą zapobiegającą przypadkowemu wysunięciu oraz otworem w tylnej ścianie na doprowadzenie przyłączy zmywarki laboratoryjnej Miejsce na zmywarkę o szerokości 600-900 mm, miejsce na cieplarkę z wymuszonym obiegiem powietrza o szerokości 710 mm. Pod blatem 1 x półka laminowana HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC o długości 970-1270 mm na urządzenie do produkcji wody demineralizowanej |  |
| Stół ze stanowiskiem do mycia |
| Wymiary: 1410 x 680-750 h= 900 mm Blat laminowany HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm ze zintegrowanym podwyższonym obrzeżem chemoodpornym z tworzywa ABS lub PVC i dwoma otworami otworem na oczomyjkę Stelaż stalowy typu A lub C malowany proszkowo 1 x zlew ceramiczny 450 x 450 mm gł. 270-280 mm - kolor popielaty, podłączony do kanalizacji technologicznej 1 x zlew ceramiczny 450 x 450 mm gł. 270-280 mm - kolor biały, podłączony do kanalizacji sanitarnej 2 x bateria laboratoryjna z/c woda z blatu z mieszaczem, dźwignią i wyjmowaną wylewką (ewentualnie bateria z mieszaczem i kurkami górnymi), armatura montowana w blatach stanowisk do mycia powinna być pokryta powłoką epoksydową odporną chemicznie 1 x oczomyjka dwustrumieniowa montowana w blacie z możliwością wyjmowania, optatrzona znakiem informacyjnym w postaci naklejki oraz atestem PZH i deklaracją zgodności 2 x ścienny ociekacz kołkowy z polipropylenu 1 x szafka zlewozmywakowa wyposażona w sortownik na odpady z min. 3 koszami z przykryciem o pojemności min.15L (2x) i 30L (1x), umieszczonymi na prowadnicach (obciążenie przy wysunięciu maksymalnie 60 kg) 1 x regał pod blatem o szerokości do 350 mm i 2-3 półkami laminowanymi HPL z żywic fenolowych typu Trespa TopLab Plus o grubości min. 20 mm |  |
| Regał metalowy |
| Wymiary: 2430-2500 x 350-400 h= 2000 mm Profile regału z kształtownika stalowego zamkniętego o wymiarach minimum 30x30 mm, malowane proszkowo farbą chemoodporną, regał na nóżkach regulowanych, trwale przymocowany do ściany, co najmniej dwa odbojniki na drzwi na różnych wysokościach 3 x półka z płyty laminowanej HPL z żywicy fenolowej o grubości 20 mm na wspornikach, przymocowana do ściany na całej szerokości konsoli (opcjonalnie półki stalowe) 1 x półka dolna na wysokości 900 mm od podłogi |  |
| Szafka wisząca laminowana przeszklona |
| Wymiary: 600 x 320-350 h= 720-740 mm z listwą oświetleniową typu LED (barwa ciepła biała) z wyłącznikiem bezdotykowym zamontowaną pod spodem szafki w szynie aluminiowej, drzwiczki na zamek, szkło bezpieczne lub hartowane o grubości minimum 4 mm |  |

| …………………………………………………………. |  | ………………………………………………………….. |
| --- | --- | --- |
| (miejscowość, data) |  | (pieczątka i podpis Wykonawcy) |